## Slide 1
FILTRO PRENSA ELUTRIAÇÃO · UMIDADE DA TORTA (H₂O)
Limpeza periódica dos filtros prensa reduziu a umidade da torta para 15,4%
−1,76 pp
de umidade: de 17,16% (nov/25–mai/26) para 15,40% em out/26
−10,3%
redução relativa da umidade da torta
−25 kg
de água por tonelada de sólido seco (−12%)
Antes da rotina, a umidade subia +0,15 pp/mês (colmatação dos tecidos). Com a escala de limpeza a partir de jun/26, a tendência inverteu: −0,35 pp/mês.
Umidade H₂O – média mensal (%)
Chart: 
| nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26
Umidade H₂O (%) | 16.75 | 16.57 | 17.16 | 17.23 | 17.64 | 17.28 | 17.51 | 16.9 | 16.63 | 16.93 | 16.17 | 15.4
Antes: sem rotina
Com rotina de limpeza
Out/26 parcial (1 a 22/10), valor do MES. Fonte: MES Samarco – PF Elutriação H₂O, média aritmética mensal; nov–dez/25 calculados com os dados diários.
Notes: Mensagem principal: a rotina de limpeza periódica dos 5 filtros prensa, implantada em junho/2026, reduziu a umidade da torta de 17,16% (média nov/25–mai/26) para 15,40% em outubro (parcial até 22/10). Como ler o gráfico: barras cinza-azuladas = meses sem rotina; barras amarelas = meses com a escala de limpeza. Os valores de jan a jun/26 conferem exatamente com o MES (média aritmética mensal); nov e dez/25 foram calculados a partir dos dados diários exportados. Tendências (regressão linear das médias mensais): antes +0,15 pp/mês (p = 0,019) — o processo piorava mês a mês por colmatação dos tecidos; depois −0,35 pp/mês (p = 0,065; R² = 0,73). Água: com umidade base úmida w, a água por tonelada de sólido seco é w/(1−w). 17,16% → 207 kg/t; 15,40% → 182 kg/t; diferença de 25 kg de água por tonelada seca (−12%). Esse número permite calcular o ganho em energia/combustível no endurecimento quando aplicado à produção do período.

## Slide 2
Queda estatisticamente significativa e fora do limite de controle
Chart: 
| nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26
Umidade mensal (%) | 16.75 | 16.57 | 17.16 | 17.23 | 17.64 | 17.28 | 17.51 | 16.9 | 16.63 | 16.93 | 16.17 | 15.4
LC 17,15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15
LSC 17,60 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
LIC 16,70 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
Início da rotina de limpeza
Carta de controle das médias mensais
 | Antes nov/25–mai/26 | Com rotina jun–out/26
Meses | 7 | 5
Média | 17,16% | 16,41%
Desvio-padrão | 0,39 pp | 0,64 pp
Mín. – máx. | 16,57 – 17,64 | 15,40 – 16,93
Tendência | +0,15 pp/mês | −0,35 pp/mês
Mann-Whitney (unilateral) p = 0,024
queda significativa a 95% de confiança
t de Welch p = 0,056
p = 0,026 contra a base jan–mai/26
Regras da carta de controle violadas
4 de 5 meses abaixo de −1σ; set e out abaixo do LIC
LC, LSC e LIC calculados com a variação diária de nov/25–mai/26 (σ por amplitude móvel = 0,82 pp; n ≈ 30 dias por mês). Out/26 parcial (1 a 22/10).
Notes: Carta de controle: a linha central (LC = 17,15%) e os limites (LSC = 17,60%, LIC = 16,70%) foram calculados apenas com o período sem rotina (nov/25–mai/26, 204 dias). O desvio de curto prazo foi estimado pela amplitude móvel média (MR/1,128 = 0,82 pp) e os limites das médias mensais usam n ≈ 30 dias (3σ/√30 = 0,45 pp). Leitura: antes da rotina o processo subia (mar/26 chegou a 17,64%, acima do LSC). Depois de jun/26 todos os 5 meses ficaram abaixo da LC; jul (16,63), set (16,17) e out (15,40) abaixo do LIC. Pelas regras de Western Electric, '4 de 5 pontos além de 1σ' e '2 de 3 além de 2σ' indicam mudança real de patamar — não é variação aleatória. Testes de hipótese com as médias mensais (H1: umidade com rotina < umidade sem rotina): Mann-Whitney unilateral p = 0,024 (significativo a 95%); t de Welch p = 0,056. Usando como base só jan–mai/26 (após a partida dos filtros): Mann-Whitney p = 0,004 e Welch p = 0,026. Dados diários (nov/25 a 08/07/26): antes 204 dias, média 17,15%, desvio 0,97; jun–08/jul 38 dias, média 16,88%. Mann-Whitney unilateral p = 0,028. Observação: o arquivo .xls exportado só traz até 08/07/26 (limite de 256 colunas do formato), por isso a comparação mensal usa os valores do MES para jul–out.

## Slide 3
Uma rotina simples gerou o ganho; agora é cumpri-la 100%
O QUE MUDOU A PARTIR DE JUN/26
Rota fixa: um filtro por dia útil
Sequência respeitada toda semana
Dono definido para cada limpeza
Letra no turno 1 (07–19h), pela escala de revezamento
Gestão mensal da aderência
Previstas × realizadas por letra e por operador
SEG
FP001
TER
FP002
QUA
FP005
QUI
FP003
SEX
FP004
Por que funciona
Tecido limpo drena melhor e a torta sai com menos água. Com tecidos novos (nov–dez/25) a umidade era 16,6–16,8%; sem limpeza, chegou a 17,6% em mar/26. A rotina recuperou e superou a condição de tecido novo.
Próximos passos
1
Aderência à rota ≥ 90%
Hoje: set/26 41%; out/26 67% (até 22/10)
2
Umidade × aderência todo mês
Fechamento no painel de limpeza
3
Valorar o ganho
−25 kg de água/t seca × produção = energia no forno
4
Padronizar em procedimento
Rota, responsáveis e checklist da limpeza
Limitações: a troca geral dos tecidos do FP001 (01/08/26) também contribui para o resultado; out/26 é parcial; alimentação, granulometria e pressão de filtragem não foram isoladas nesta análise.
Notes: O que foi feito: rota semanal fixa (SEG FP001, TER FP002, QUA FP005, QUI FP003, SEX FP004); a limpeza é responsabilidade da letra que está no turno 1 (07–19h) no dia, conforme a escala de revezamento 2026–2030; o cumprimento é acompanhado mensalmente no painel HTML de gestão da limpeza (previstas × realizadas, aderência por letra e ranking de operadores). Mecanismo: a colmatação do tecido filtrante reduz a permeabilidade e a eficiência do sopro/drenagem, aumentando a umidade residual da torta. Na partida (nov–dez/25), com tecidos novos, a umidade era 16,57–16,75%; sem limpeza sistemática ela subiu até 17,64% (mar/26). Com a rotina, a umidade caiu abaixo inclusive da condição de tecido novo. Oportunidade: o ganho foi obtido mesmo com aderência parcial à rota (setembro 41%, outubro 67% até 22/10). Atingir ≥ 90% tende a consolidar e ampliar o resultado. Cuidados na interpretação: em 01/08/26 foi feita a troca geral de 31 tecidos do FP001, que também reduz a umidade; outubro é parcial; outras variáveis de processo não foram controladas. Recomenda-se repetir a análise ao fechar out/26 e nov/26.